## Slide 1: 디지털 온도제어 시스템 설계
반도체전자과 1학년 c반 5조 김 기홍 , 장 시훈 ,배 세훈 , 이 호열

## Slide 2: 목차
1.부품 설명
2. 블록도

## Slide 3: 1.부품 설명
부품의 종류 : AT MEGA 128 , 7세그먼트 전원 스위치 , 릴레이 , 온도 센서

## Slide 4: AT MEGA 128
64개의 핀으로 구성 (I/O : 53개, 특수목적 : 11개)
고성능이면서 TQFP형의 저전력의 8bit 마이크로 컨트롤러
향상된 RISC 구조를 사용
16MHz에서 평균적으로 16MIPS의 명령처리속도 (프로그램 메모리 와 데이터 메모리 구성)
133개의 명령세트를 가지며, 대부분이 1 클럭 사이클에 실행
32개의 8bit 범용 레지스터 및 주변장치 제어 레지스터를 가짐
사이클에 실행되는 곱셈기와 많은 I/O 제어용 레지스터를 가짐

## Slide 5: 7 세그먼트
7세그먼트 는 표시 장치의 일종으로, 7개의 획으로 숫자나 문자를 나타낼 수 있다. 비슷한 역할을 하는 점 행렬에 비해 단순하기 때문에 전자 회로의 내부적인 수치를 보여 주는 데 자주 사용된다.
7세그먼트는 보통 FND라고 부른다.

## Slide 6: 전원스위치 ON,OFF SCR(사이리스터) TRIAC(트라이액)
사이리스터
사이리스터는 3개이상의 P-N접합을 1개의 반도체 기판 내에 형성함 으로써 전류가 흐르지 않는 오프상태와 전류가 흐를 수 있는 온 상태의 2개의 안정된 상태가 있고, 또한 오프 상태에서 온 상태로 또는 온상태에서 오프상태로 이행이 가능한 반도체 소자이다. 사이리스터는 일반적으로 전력용 트랜지스터에 비해 고압에서 우수한 특성을 나타낸다

## Slide 7
트라이액
양방향성의 전류 제어가 행 하여지는 반도체 제어 부품으로, 규소의 5층 p-n접합으로 구성된다. 2개의 주전극과 1개의 게이트(제어 전극)가 있으며, 게이트 신호가 없으면 어느 방향으로도 OFF이지만 게이트 신호가 있으면 주전극의 극성에 관계없이 turn-on 할 수 있다

## Slide 8: 릴레이
릴레이는 흐르는 전기를 스위칭 할 수 있는 신호 또는 펄스를 만들어 줍니다. 이러한 릴레이는 작동하기위해 필요한 전압은 낮지만, 입력될 수 있는 전압은 높습니다.﻿ 그렇기 때문에 릴레이는 흔히 낮은 전압/전류를 이용하여 더 높은 전압/전류를 제어 하는 데에 많이 사용합니다.

## Slide 9: 릴레이의 동작원리
릴레이는 내부에 '전자석'(코일)을 포함하고 있습니다. 이 전자석은 전류가 통하게 되면 자석이 되는 성질을 갖고 있습니다. 때문에 전원을 공급 하게 되면 릴레이 내부에 전자석이 자석이 되어 옆에 있던 철편을 끌어당겨 스위치가 ON 이 되는 것 입니다.릴레이는 여러 종류가 있지만, 모두 이러한 원리로 작동합니다

## Slide 10: 비접촉식 온도 센서 접촉식
비접촉식
비접촉식 온도 측정은 센서를 측정대상에 접촉시키지 않고 온도를 측정하는 방법으로, 물체가 방출하는 방사 에너지 측정 으로 부터 물체의 온도를 검출하는 것입니다. 대표적인 예로 파이로미터 를 들 수 있으며, 물체의 온도에 따라 표면으로부터 방출되는 방사 에너지 세기에 의해 표면 온도 측정하는 비접촉식 계기입니다.
접촉식
적외선 센서와 같이 피측정체에 직접 접촉하지 않고 온도를 검출하는 비 접촉 온도 센서에 대하여 피측정체에 접촉하여 온도를 검출하는 센서를 접촉형 온도 센서라 하고, 보통 사용되고 있는 열전대나 온도측정 저항체, 서미스터, 감온 페라이트 등 대부분의 온도센서가 이 중에 포함된다.

## Slide 11: 2.블록도
온도센서 : 접촉식
(현재온도, 설정온도 )
MPU B/D
Atmega
128
Key 1,2 : 온도 설정
(1 : UP , 2 : DOWN)
전원
DC 5V
DC 12V
7-SEG 2dig
현재온도 표시
(18도~50도)
7-SEG 2dig
설정온도 표시
(00도~99도)
릴레이
2A
전자식 스위치
전원 스위치 : 사이리스터
(ON , OFF)

## Slide 12: 이상 5조의 발표를 마치겠습니다. 들어주셔서 감사합니다!!