## Slide 1: 마이크로프로세서
5조 조장: 김영찬
조원: 신우종 강한빈 고병진 최완재
임동묵 김상현 장남준

## Slide 2: 1. 마이크로프로세서란?
단일 칩으로 구성되어 주어진 프로그램에 의해 데이터의 입력, 가공, 출력을 수행 하는 장치이다. 단일 칩으로 만들어진 다목적용 IC이며 즉 다른 장치를 제어하는 역할을 합니다. 그리고 쉽게 말해 마이크로프로세서란 여러 분야의 제어장치에서 핵심 두뇌역할을 수행합니다.

## Slide 3: 마이크로컴퓨터의 구성
중앙처리장치
(마이크로프로세서)
연산부
레지스터부
제어부
주기억장치
보조기억장치
출력장치
입력장치

## Slide 4: 마이크로프로세서의 종류
분류 | 종류 | 
범용 마이크로프로세서 | 컴퓨터 중앙처리장치용 | CPU:중앙처리장치로서 사용자로부터 입력 받은 명령어를 해석, 연산한 후 그 결과를 출력하는 역할을 한다. MPU:중앙처리장치에서 주기억장치를 제외한 연산장치, 제어장치 및 각 종 레지스터들을 단지 1개의 IC 소자에 집적시킨 것
 | 자동화기기 제어용 | 마이크로컨트롤러 =원칩 마이크로프로세서 =원칩 마이크로컨트롤러 =싱글칩 마이크로컴퓨터 =원칩 마이크로컴퓨터 =원칩 마이컴 =마이컴
전용 마이크로프로세서 | 신호처리프로세서, 통신제어프로세서,비디오프로세서등 | 

## Slide 5: 2. 마이크로프세서의 분류(1)
데이터 버스의 크기, 산술처리기(Arithmetic Logic Unit) 및 레지스터들의 크기에 따른 분류
 8비트 프로세서 : 응용목적이 간단한 경우
 16비트 프로세서 : 중간 정도의 복잡도를 가지는 응용분야
 32비트 프로세서 : 내장형 시스템 시장에서 주류
 64비트 프로세서 : 몇몇 업체에서만 제공

## Slide 6: 마이크로 프로세서 분류(2)
구분 | CISC (Complex Instruction Set Computer) | RISC (Reduced Instruction Set Computer) | EISC (Extended Instruction Set Computer)
CPU instruction | 명령어 개수가 많고, 그 길이가 다양하며 실행사 이클도 명령어마다 다름 | 명령어길이는 고정적이 며, 워드와 데이터 버스 크기가 모두 동일, 실행 사이클도 모두 동일 | 16비트 명령을 사용하여 32비트 데이터를 처리
회로 구성 | 복잡 | 단순 | 단순
메모리 사용 | 높은 밀도 메모리 사용 이 효율적 | 낮은 밀도의 명령어사용 으로 메모리 사용이 비 효율적 | 코드밀도가 높다(임베디 드 시스템에 유리)
프로그램측면 | 명령어를 적게 사용 | 상대적으로 많은 명령어 가 필요, 파이프라인 사용 | RISC보다 더 깊은 파이 프 라인 스테이지
컴파일러 | 다양한 명령을 사용하므 로 컴파일러가 복잡해짐 | 명령어 개수가 적어서 단순한 컴파일러 구현 가능 | 국산 기술에 의해 개발 (ADC corp.)